## Slide 1: 计算机组成原理 全相联cache设计
谭志虎 stan@hust.edu.cn
2018-10
Notes: 同学们好，下面我们简单介绍一下32位ALU设计实验的内容

## Slide 2: 实验目的
掌握cache实现的三个关键技术：数据查找，地址映射，替换算法
熟悉译码器，多路选择器，寄存器的使用
能根据不同的映射策略在Logisim平台中实现cache机制
Notes: 本实验的目的是帮助大家掌握。。。。。理解。。。。
要求大家熟悉掌握logisim中各种运算组件的使用，熟悉多路选择器的使用，最终能在logisim平台中设计32位ALU，
注意实验中进制使用Logisim自带的加法器和减法器，要求利用前面实验完成的32位加法器以及其他内置的运算组件设计实现。

## Slide 3: 全相联映射
L0
L1
Ln-1
Bn
Bn+1
…
B2n-1
Bmn
Bmn+1
…
B2n
B2n+1
…
B3n-1
Bmn+n-1
B0
B1
…
Bn-1
…
…
…
…
B0
B1
…
主存块
主存块
主存块
主存块
V
V
V
V
D
D
D
D
Bn-1
主存
cache副本(SRAM)
主存块可放置在任意cache行
相联存储器存放查找表，查找慢
b位
主存块地址（标记）
字(块内字偏移)
t位
主存地址
Cache块
Cache块
Cache块
Cache块
查找表（CAM）

## Slide 4: 全相联映射逻辑实现
有效位
TAG
数据块副本缓冲区
Tag
offset
1
多路选择器
字选择 MUX
主存地址
0
1
2
3
0
Hit/miss
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
0
字输出
SRAM
比较结果
多路并发比较电路
CAM
译码信号

## Slide 5: Cache硬件设计实验

## Slide 6: Cache模块引脚分布
Addr 字节地址输入 Data 字节数据输出
Miss 缺失 高电平有效
BlkReady 数据块就绪 高电平有效
BlkDIn 数据块输入
Enable 使能信号，高电平有效
  为零时 Data输出高阻态

## Slide 7: 设计步骤1、实现cache命中读逻辑
1、设计cache槽部件
用寄存器实现
2、设计多路比较器
    多个比较器并发
    比较结果做行选信号
    3、字选择逻辑
    多路选择器选择输出
有效位
TAG
数据块副本缓冲区
Tag
offset
1
多路选择器
字选择 MUX
主存地址
0
1
2
3
0
Hit/miss
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
0
字输出
SRAM
比较结果
多路并发比较电路
CAM
译码信号

## Slide 8: Cache槽设计样例（组相联）
Valid标志、主存块地址标记位、淘汰标志计数、数据块副本
  寄存器实现
输出控制用三态门
  SlotData的输出，在全相联中可以用个比较器的比较信号进行控制
灵活运用标签
  设置一个cache槽后复制多个，修改标签即可，减少连线

## Slide 9: 设计步骤2：实现cache读缺失逻辑
4、缺失时逻辑
if (存在空行)
给出空位置行号
else
LRU给出淘汰行号
5、实现LRU
    8路归并比较找到最大值
    最后给出淘汰行号
    6、实现块写入逻辑
    if (blkready==1)
    对应行写入数据块、标记
有效位
TAG
数据块副本缓冲区
Tag
offset
1
多路选择器
字选择 MUX
主存地址
0
1
2
3
0
Hit/miss
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
0
字输出
SRAM
比较结果
多路并发比较电路
CAM
译码信号

## Slide 10
谭志虎 stan@hust.edu.cn
扫码下载